技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种冶金用耐火材料的再生利用方法。

背景技术

近二十年来，特别是近十年来，随着精炼钢的发展，大大促进了镁钙系耐火材料的发展和技术进步。烧成镁钙砖、不烧镁钙碳砖成为不锈钢等特种钢冶炼装置不可缺少且很难替代的耐火材料，但是，随着镁钙碳砖的广泛应用，也造成了大量使用后的废弃镁钙砖，不仅占用大量的堆放土地、污染环境，而且对可用资源造成了极大的浪费，因此，开展拆后废镁钙砖的回收再利用具有非常现实的意义。目前据报道，山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司作了一些探索，即在制作镁钙砖时，在新原料中掺加部分废弃镁钙砖粉碎颗粒料，但加入量仅限在5%左右，否则，加多了会降低镁钙砖的性能水平。究其原因是使用后的镁钙砖在拆废后存放期间极易水化、粉化，而改变了原镁钙砖的组份结构，其体积密度大大降低，强度和荷重软化温度也降低，当其较大量地作为原料添加到制作镁钙砖的新原料中时，势必影响镁钙砖的产品质量。