权利要求书

1.板坯中间包内控流带直角挡流板的挡渣堰，包括带有两个底部方孔的挡渣堰(3)，其特征在于：钢水浇入中间包前，在挡渣堰(3)前区的两个底部方孔端面上贴合分别放置一个2mm厚钢板弯成的直角挡流板(2)，挡流板(2)纵向板面积大于底部方孔，并将底部方孔完全封盖。