技术领域及背景

技术领域

本发明涉及一种隔墙板及其制造方法，特别是涉及一种轻质、高强、抗水性好、隔音、隔热、阻燃又符合环保要求的轻烧白云石夹芯复合隔墙板及其制造方法。

背景技术

墙体材料改革是保护土地资源、节约能源、资源综合利用、改善环境的重要内容，推广使用新型墙体材料是发展低碳经济、实现建筑节能、社会可持续发展的重要途径之一。在现代建筑，特别是框架结构的高层建筑，其内墙大量使用轻质隔墙板，常用的轻质隔墙板包括空心墙板、实心墙板和复合墙板，其中由两种或者两种以上不同功能材料复合制成的夹芯复合隔墙板得到了大力发展，比如，中国发明专利ZL94102605.1公开了高强夹芯复合隔墙板，采用玻璃纤维增强水泥、中砂、增钙飞灰和珍珠岩构成墙板的表层，采用水泥、增钙飞灰、炉渣、聚苯乙烯泡沫颗粒制成的超轻混凝土构成夹芯，但是其强度和刚度都较差。为了提高夹芯复合隔墙板的强度，一些以氯氧镁水泥为胶凝材料体系的夹芯复合隔墙板开始得到较快发展。例如：中国发明专利申请200910067776.4公开了一种轻质镁水泥保温外墙板及其加工方法，外墙板本体中设有轻质无机隔热芯板，其加工步骤为：制备氯化镁水溶液、混合工程纤维的氯化镁水溶液、氯氧镁水泥浆料、氯氧镁水泥浆料与粉煤灰混合浆料、动物蛋白泡沫、发泡混合浆料、隔热芯板、轻质镁水泥外墙板本体浆料、轻质镁水泥保温外墙板。轻质无机隔热芯板完全可以替代易燃、有污染的各种泡沫塑料保温板作为保温外墙板的复合材料，该发明具有强度高、成本低、生产工艺简单、内外板体接合紧密可靠的突出优点。但是，该专利产品的氧化镁来源集中于我国的辽宁省海城市和大石桥市以及山东省莱州市，由菱镁矿煅烧而得到，一方面受到地域所限，难以在全国范围内推广应用，另一方面，又大量消耗了我国宝贵的菱镁矿资源。